Procedura montażu wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą do podlewania

- Wystąpić do ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze z wnioskiem o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą

- jako dodatkowy wodomierz główny w układzie równoległym z wodomierzem głównym,

- jako dodatkowy wodomierz na wewnętrznej instalacji wodociągowej.

- Do wniosku dołączyć kopię mapy zasadniczej oraz rysunek instalacji wod – kan obiektu z zaznaczonym miejscem proponowanego montażu wodomierza dodatkowego.

- ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze opracowuje warunki techniczne, w których określi: miejsce zamontowania dodatkowego wodomierza oraz ogólne warunki techniczne jego montażu.

- Fakt przygotowania podejścia pod wodomierz należy zgłosić do ZGK w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania, dokonania odbioru technicznego i oplombowania. (czynności te są płatne)

Ogólne warunki montażu wodomierza dodatkowego

- Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób uniemożliwiający jej pobór do innych celów.

- Wodomierz dodatkowy musi posiadać zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar oraz odnawianą legalizacji ( dla wodomierz do wody zimnej o minimalnym strumieniu objętości qp< 10 m3/h, co 61 miesięcy).

- Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu                           i demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza.

- Dla dodatkowych wodomierzy wymagane jest stosowanie prostych odcinków prostych o średnicy rury równej średnicy nominalnej wodomierza DN o długości:

- 6 x DN – przed wodomierzem

- 3 x DN  - za wodomierzem

- Wodomierz powinien być wbudowany, tak, aby jego liczydło (tarcza odczytowa) znajdowała się na poziomie nie wyższym niż 1,8 m nad posadzką, w takiej pozycji, aby jego wskazania mogły być odczytywane bezpośrednio bez utrudzeń.

- Za wodomierzem dodatkowym należy zastosować, zgodnie z obowiązującymi normami zawór antyskażeniowy.

- Zamontowanie wodomierza może nastąpić po zaakceptowaniu przez ZGK Sp. z o.o.                       w Kańczudze dokumentacji dotyczącej lokalizacji wodomierza.

- Wykonanie i koszt przebudowy instalacji wodociągowej dla celów zamontowania wodomierza dodatkowego obciążają w całości odbiorcę usług.