| PODWOZIE |
| --- |
| 1 | Podwozie trzyosiowe 6x2 |  |
| 2 | Pierwsza oś - skrętna, druga oś - napędowa, ostatnia oś - skrętna, wleczona unoszona |  |
| 3 | Rok produkcji nie starsze niż 2008 |  |
| 4 | Przebieg nie większy niż 120 000km |  |
| 5 | Rozstaw osi pomiędzy pierwszą a drugą osią max. 3500 mm |  |
| 6 | Dopuszczalna masa całkowita podwozia 26000 kg; |  |
| 7 | Kierownica po lewej stronie |  |
| 8 | Kabina, minimum 3 miejscowa |  |
| 9 | Silnik wysokoprężny min. 320-340 KM, zasilanie - wtrysk bezpośredni |  |
| 10 | Silnik spełniający normy emisji spalin zgodne z obowiązującymi przepisami na dany rok kalendarzowy, bez konieczności stosowania dodatkowych środków katalitycznych typu Ad-Blue i podobnych; |  |
| 11 | Wydech wyprowadzony do góry kabiną; wszelkie przebudowy wydechu winne być zatwierdzone przez producenta podwozia; |  |
| 12 | Skrzynia biegów automatyczna minimum 12 biegowa |  |
| 13 | Przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy |  |
| 14 | Koła 22.5' |  |
| 15 | Opony o rozmiarze 315/80R, |  |
| 16 | Przednie zawieszenie: resory paraboliczne |  |
| 17 | Stabilizator osi przedniej; |  |
| 18 | Tylne zawieszenie pneumatyczne |  |
| 19 | Stabilizator osi tylnej; |  |
| 20 | Regulacja wysokości zawieszenia; |  |
| 21 | Układ hamulcowy z systemem zapobiegającym blokowaniu się kół podczas hamowania ABS; |  |
| 22 | Hamulce osi przedniej i tylnej - tarczowe; |  |
| 23 | Hamulec silnikowy; |  |
| 24 | Zbiornik paliwa min 300 litrów z korkiem zamykanym na klucz; |  |
| 25 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem; |  |
| 26 | Centralny zamek |  |
| 27 | Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem; |  |
| 28 | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym; |  |
| 29 | Klimatyzacja z regulacją temperatury; |  |
| 30 | Ogrzewanie lusterka wsteczne; |  |
| 31 | Ogrzewana elektrycznie przednia szyba |  |
| 32 | Oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego, |  |
| 33 | Akumulatory 12V minimum 140Ah 2 szt; |  |
| 34 | Gniazdo zapalniczki |  |
| 35 | Tachograf cyfrowy; |  |
| 36 | Radio; |  |
| 37 | Kabina w kolorze pomarańczowym RAL 2011 lub biały 9010; |  |
| 38 | Skrzynka narzędziowa o pojemności minimum 10l |  |
| 39 | Gaśnica 6kg produkcji polskiej |  |
| 40 | Apteczka |  |
| 41 | Zbiornik na wodę do mycia |  |